## Slide 1: 移位寄存器测试与设计
Notes: 这里是实验2，移位寄存器测试与设计的实验任务

## Slide 2: 实验任务
移位寄存器电路测试
同功能移位寄存器电路设计与验证

## Slide 3: 测试电路原理框图(简易级)
Notes: 原理框图中可以看到：黑盒模块有2个输入和9个输出，输入包括一个时钟信号，和一个按键脉冲。输出有7个发光二极管和2个接线端口。该电路默认状态下是静止的，只有当按键按下后，才会出现一个序列的波形。
作为常用时序逻辑的移位寄存器有很多种应用，本次实验中的黑盒电路演示了“并串-串并转换”和“信号延迟”两种用途。

## Slide 4: 描述该电路功能的一个示意图
Notes: 这里以一个军训队列的例子，描述黑盒达成的功能，来理解测试任务的含义和后续设计任务。
示意图上，8人队列站在操场边准备操练，跑道上有2个教官进行个人动作检查，a站队首位置，b随机站，另有1个教官进行队列检查。
当教官发号指令，也就是按键按下，全体学员并排进入跑道，右转成纵排队列，之后在121的口令声中，齐步向前走，这就是时钟下的移位。动作检查教官a一次查一个，这就是图中端口得到的串行数据，教官b检查某学员的时间比教官a晚了几个步伐，看作延迟信号。队列检查的教官从侧面看到全体学员。这对应了LED上看到的并行数据。

## Slide 5: 移位寄存器电路测试
登录黑盒实验平台，抽取黑盒文件；
下载FPGA实验板；
观察低速(Hz)下LED显示的移位寄存器动作表现；
采取示波器单次触发功能，测量并记录接线端波形(中频kHz)；
判定预置数数值及延迟信号的延迟量(周期数)；
登录黑盒实验平台，结果提交
任务描述：
Notes: 了解了电路工作思路，下面看一下测试任务。
测试分析任务有三项，
一、观察低速状态下发光管显示出的移位寄存器动作表现
二、由于波形不是自动反复出现，因而需要利用示波器单次触发功能进行测量并记录波形。
三、分析预置数以及延迟信号的延迟量。

## Slide 6: 示波器单次触发功能
捕捉只有一次序列的非周期信号时，可采用单次触发功能
准备工作：无法使用自动设置，所以需确认所有状态：
  灵敏度2V/div(探头衰减参数正确)；
  扫速2ms/div，时间0点左移到左侧第二或第三格线；
  触发电平1.5V。
Notes: 示波器捕捉只有一次序列的非周期信号时，需要利用单次触发功能。对于单次触发，无法使用autoset功能，预设状态不对的话，是无法检测到波形的。因此需要提前预设示波器参数。

## Slide 7: 一个探头
Notes: LD是按键信号，示意图中，脉宽画的有点窄，实际上，一般手动按键压下时间在数百ms左右，远大于1ms的时钟周期，这也是图中标记下降沿触发的原因，触发沿的选择，有时候可以随意，有时候影响很大，这也是我们之前在波形记录中强调触发沿的原因。和周期信号测量类似，如果触发源不固定，会检测到如图中一般的非正常数据。

## Slide 8: 触发源信号选择
Notes: 以Ds上升沿作为触发源，可以得到类似屏幕上波形。这里留一个问题：选择其他三个信号的上升沿作触发沿，分别会有什么样的异常或缺陷？

## Slide 9: 移位寄存器电路逆向设计
设计方法(可选一种或多种方法实现)：
  基于中规模移位寄存器模块（SR_8P_S和SR_8S_P）设计实现
  基于触发器设计※
  基于阅读资料表5涉及的其他移位寄存器模块进行设计实现
验证：
  仿真验证
  硬件验证实现；
功能改善，如：
  当移位到LED正确显示预置数时，暂停或停止移位。
Notes: 条条大路通罗马，可以采取不同的方案实现这个逆向设计电路。
当前的黑盒实际上还有些缺陷，比如按键触发后，LED上明暗状态连续游走，最终全灭，预置数完整显示也只是一个时钟的时间，有可能来不及记录，可以尝试改进电路，当预置数完整显示在LED上时，停下来，不再移动。

## Slide 10: 基于SR_8P_S和SR_8S_P设计的原理框图
Notes: 这里给出可供参考的设计原理框图。相关思路与前面的军训队列的类似。就不再重复。同时也欢迎该框图以外的设计方案。

## Slide 11: 仿真验证外部框图
字发生器数据文件编辑器使用方法
Notes: 设计完成后的电路直接导出到硬件上，不方便调试排错，应先采用仿真进行验证。这里采用字信号发生器，可以方便的编辑出符合要求的任意数字激励信号序列。而且可以用单步方式进行故障查找。这是单纯的时钟信号，开关等不能实现的。一些具体使用办法可看阅读资料。

## Slide 12: 硬件设计外部框图
Notes: 最终的设计，需要在实验板上实现，简单的并串-串并转换在实验板上观察是有困难的，需要额外的分频器给出低频信号。该文件已上传至教学立方。