## Slide 1: 计数器测试与设计
Notes: 现在我给大家讲解本次实验暨“组合逻辑电路实验”的相关内容。

## Slide 2: 实验任务
计数器电路测试（采用动态测试）
计数器电路设计与验证
Notes: 本次实验包括二个任务，分别是计数器电路特性测量、相同功能特性计数器电路设计。

## Slide 3: 计数器电路测试
登录黑盒实验平台，选择难易程度(简单/困难)，抽取黑盒文件；
下载FPGA实验板；
进行测试，记录数据，分析结果：
登录黑盒实验平台，结果提交
任务描述：
Notes: 与之前黑盒测试的操作基本相似，在本次黑盒测试中，设置了简单难度和困难难度的选项。

## Slide 4: 简单级测试电路原理框图及测试要求
黑盒设计基于74LS161模型，任务包括
  记录周期变化的JB0~JB3波形；
  判断计数器进制和计数器计数状态序列；
Notes: 简单要求

## Slide 5: 困难级测试电路原理框图及测试要求
黑盒设计基于
74LS161
或74LS163
除简单要求外需分析复位信号的同步属性
  通过低频(1Hz左右)目测按键反应进行分析

## Slide 6: 计数器电路逆向设计
逆向设计抽取的计数器电路，所有计数状态需一致，选择困难级，还需考虑置数复位的同步属性。
设计方法：
  基于计数器模块(CNTR_4BIN_ASCLR或CNTR_4BIN_S)设计实现
  基于触发器设计※
  基于multisim提供的其他计数PLD模块设计
验证：
  仿真及硬件验证实现；
  功能改善：Sec75Per.MS14显示频率稍显缓慢，请修改Sec75Per子模块，增加SW0切换其输出周期在0.75S和0.37S二者间切换。
任务描述：

## Slide 7: 基于中规模计数器模块的逆向设计实现（简单级）
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
清零 | 预置 | 使能 |  | 时钟 | 预置数据输入 |  |  |  | 计 数 |  |  |  | 进位
 |  | CEP | CET | CP | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | TC
L | × | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L | L
H | L | × | × | ↑ | D3 | D2 | D1 | D0 | D3 | D2 | D1 | D0 | *
H | H | L | × | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | × | L | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | H | H | ↑ | × | × | × | × |  | 计 | 数 |  | *

## Slide 8: 仿真验证外部框图

## Slide 9: 硬件设计外部框图