## Slide 1: 什么是锁相环
有电脑玩家喜欢通过超频，在普通电脑上感受高级电脑的愉悦。超频是什么？
Notes: 超频就用到了锁相环

## Slide 2: 基本锁相
Notes: 一种锁相环应用的框图模型，由鉴相器、压控振荡器与带通滤波器三个模块联结而成的闭环频率反馈系统。当框图输入端无信号输入时，鉴相器输出端的相位差波形，经过低通滤波器获得平均电压获得，该电平驱动下，压控振荡器VCO产生特定输出频率信号。
当输入端有信号输入时，一般来说，此时频率与不会刚巧相同(叫做失锁状态)，鉴相器将输入信号与振荡输出信号的相位和频率相比较，并将比较出的差异转换成相位差波形，再经过低通滤波器加到VCO控制输入端，控制VCO的频率不断调整，使VCO的频率最终和输入信号的频率足够接近并在相位上保持某种特定关系，这种保持称为“相位锁定”。这种相位锁定的回路，称作“锁相环”。而由失锁到锁定的过程，称为“捕捉过程”。
当锁相环进入锁定状态，输入信号频率变化时，VCO输出频率也跟着变化，并且严格保持着一致，处于同步状态，这就是锁相环的环路跟踪。

## Slide 3: 倍频原理
Notes: 一般逻辑电路只能实现分频，不能实现倍频，锁相环可以利用分频电路实现信号的倍频，计算机就是利用这个技术实现CPU内部运算加速。前面说的超频，就是更改倍频系数，让计算机工作在超过厂家推荐频率的一种危险状态中。
由于压控振荡器输出频率范围是压控振荡器自身的固有属性，不同系数的倍频电路，可实现倍频的输入信号频率范围是不一致的。

## Slide 4: 4046内部结构框图

## Slide 5: 锁相环波形图

## Slide 6: 压控振荡测量

## Slide 7: 基本锁相与倍频

## Slide 8: 实验要求I-1
必测参数:控制电压对振荡频率的影响
注:
  如部分参数测不到fvco,可不测。
 | 0V | 0.33V | …… |  | 0.66V | …… | 1.32V |  | …… | 3.3V
 |  |  |  | 拐点 |  |  |  | 拐点 |  | 
 | 0V | 0.33V | …… |  | 0.66V | …… | 1.32V |  | …… | 3.3V
 |  |  |  | 拐点 |  |  |  | 拐点 |  | 

## Slide 9: 实验要求I-2
选测参数:电阻对振荡频率的影响
注:
  选测原则：学号末2位除以4取余为0者
R1= | 10k | 22k | 33k | 68k | 100k | 220k | 330k | 680k | 1M
R1= | 10k | 22k | 33k | 68k | 100k | 220k | 330k | 680k | 1M

## Slide 10: 实验要求I-3
选测参数:电阻对振荡频率的影响
注:
  选测原则：学号末2位除以4取余为1者
R2= | 10k | 33k | 68k | 100k | 330k | 680k | 1M | 2M | 开路
R2= | 10k | 33k | 68k | 100k | 330k | 680k | 1M | 2M | 开路

## Slide 11: 实验要求I-4
选测参数:电阻对振荡频率的影响
注:
  选测原则：学号末2位除以4取余为2者
C1 | 100p | 470p | 1n | 4.7n | 10n | 47n | 100n | 470n | 1μ
C1 | 100p | 470p | 1n | 4.7n | 10n | 47n | 100n | 470n | 1μ

## Slide 12: 实验要求I-5
选测参数:电源电压对振荡频率的影响
注:
  选测原则：学号末2位除以4取余为3者
 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## Slide 13: 选测内容补充说明
邻近座位同学以4人为一组，各自实施1参数测量，测量数据实现共享，分析后用于实验报告；
4人分组为弱分组，因分班原因落单同学，同一位同学数据可提供2组进行分析；
如取余规则下邻近座位同学不能覆盖4种参数测量任务，可协商后作出适当调整，以便达成实验数据讨论分析的覆盖；
为保证主要实验任务有效完成，选测内容请于倍频实验完成后进行；
SeaTable上设置数据收集表，上述实验测量上传SeaTable，实验报告撰写前开放，可用于实验结果统计型分析。

## Slide 14: 实验要求II：基本锁相测试
VCO参数：
低通滤波：，
通过锁相环测试同步带和捕获带方法进行测试

## Slide 15: 实验要求III：倍频电路
VCO参数：
低通滤波：，
分频电路：FPGA的5分频电路
测量同步范围(输入信号)，倍频范围(输出信号)

## Slide 16: FPGA上的5分频电路
硬木小启的分频器引脚定义
Basys3上的分频器引脚定义