## Slide 1: 秒表电路设计与实现

## Slide 2: 实验任务
完成一个4位显示的秒表设计。显示位从高到低为D3~D0，显示最低位D0每0.1秒计一次数，逢十D1进一，单位为1秒，D2D1满60秒进位D3。
秒表至少响应使用者的几个按键命令：开始，停止，清零。
可自行考虑功能的优化，如暂停等。
提供演示bit文件用以下载理解范例电路(电路b)完成的功能。
提供一个带bug的秒表参考电路(电路a)。

## Slide 3: 实验原理
作为基于综合板 的秒表电路设计， 核心是基于0.1秒的4位 计数器（可显示位）。 作为一个具有一般功能 的秒表，除显示以外， 还需要提供0.1秒的降频 模块，以及用户按键指 令处理模块。

## Slide 4: 四位计数器设计
很多教材中给出基 于74LS160的同步 模1万(0~9999)的计 数器原理图，该原 理图可用于秒表电 路的4位有显示 计数器实现；
本设计中需要对中间两 位进行改造，实现60进制，并保持同步结构。

## Slide 5: 动态显示模块
动态显示是可编程电路中非常重要的子模块，复用性极高。
中小规模集成芯片设计的电路，可以毫无顾忌的使用一个译码驱动连接一个数码管的接线模型，但对于IO端口资源有限的可编程器件，必须采用动态显示来节省IO端口资源。
动态显示利用人眼视觉暂存的原理，通过高速轮扫不同数码管，同时驱动分配对应数据于译码驱动模块，可使得多个数码管同时显示不同数字。事实上，中小规模集成芯片设计的电路采用动态显示，也是可以降低成本的。

## Slide 7: 用户命令处理
根据命令定义不同，用户命令处理有很多解决方案，如范例电路a和b就是两种不同的解决方案。
范例电路a中秒表用户按键命令处理状态机与自定义模块

## Slide 8
范例电路b中控制电路与对应命令处理状态机

## Slide 9: “分秒”获得
除了显示位，从100MHz分频到10Hz，也需要7位10进制计数器提供降频，采用硬件描述语言可以很方便的描述实现全同步的模10000000的计数，而采用模块化实现此规模的同步计数器则略显复杂。
100MHz
10Hz
1kHz

## Slide 10: 原理图布线提升
良好的原理图设计应有如下几个特点
  合理的导线用色：可以提供电路原理图阅读及故障排查效率，由于Multisim软件“子电路”接口原因，容易发生颜色覆盖导致颜色错乱，解决办法可以在所有子电路口处添加缓冲器，阻断接口颜色覆盖。
  合理的子电路设置：电路设计规模增大后，电路全在一张图纸上会显得电路混乱，概念不清。解决办法就是根据功能设计多个子电路，顶层电路一般是几个功能子电路的互联。
  合理的电路布局：一般易于阅读的电路有左进右出之类的信号单流向设计规则（顺序流向电路，反馈信号可反向设置）。子电路的引脚默认可能胡乱排列，也需要作出合理调整。

## Slide 11: PLD锁存器/触发器模块
PLD模块名 | 模板 | 类别 | 逻辑 | 触发 | 位数
LATCH_D/ LATCH_D2 | 74XX75 | 锁存器 | D | 高 | 1/2
LATCH_D4_SR_OE | 4508 | 锁存器 | D | 高 | 4
LATCH_SR | 概念模块 | 锁存器 | SR | 高 | 1
FF_D_CO | 概念模块 | 触发器 | D | ↑ | 1
FF_D_PCLR_CO | 74XX74 | 触发器 | D | ↑ | 1
FF_D4_CLR_CO | 74XX175 | 触发器 | D | ↑ | 4
FF_JK_NSCLR_CO | 74XX112 | 触发器 | JK | ↓ | 1
FF_JK_PSCLR_CO | 4027 | 触发器 | JK | ↑ | 1
FF_T_CLR_CO | 概念模块 | 触发器 | T | ↑ | 1

## Slide 12: 实验要求-功能设计
A.独立设计不以参考电路为基础，自行设计，自行绘制原理图，并最终实现目标设计。
B.基于范例电路b，进行修正错误，改善电路。范例电路b包括且不限于如下问题，请尝试修正：
① 按键处理设计比较粗糙，可以改善，如没有暂停和没区别，随时可清零；最优方案：提供更多按键功能。同时选用最少的按键。功能按键应采用按键实现，而不是拨码开关。
② 秒表计数中，实际仅仅是一个1000进制的计数器，没有体现一分钟60秒的特点；
③ 其他于电路设计及工作中发现的新bug等等。

## Slide 13: 实验要求-原理图
合理导线颜色配置；
4位计数器部分子电路化；
控制按键处理子电路化；
子电路引脚美观性调整；

## Slide 14: 实验要求
① 在电路运行过程中，0.1s比较快，常常想关注某个现象时，一闪而过。添加一个慢动作控制，使电路能够实现慢时流速工作状态，用于关注电路时序上的工作细节；
② 在电路验收过程中，时常需要如59秒→1分钟的跳变状态观察。正常的时间流速下，会大大降低实验验收效率，添加一个快流速开关，切换提供更快的时间流速，以提高实验验收效率，这个实现需求应在第一次提交时已设计完成。