## Slide 1: 串行数据传输电路设计

## Slide 2: 起点……
移位寄存器测试黑盒电路的结构
完成了：
  实现了并行数到串行数的转换
  实现了串行数到并行数的转换
没做到：
  在一个芯片内实现，没有跨空间传输， 缺少拟真感
  串并转换没有数据正确性判断(没有 数据自动提取机制)
Notes: 实现了串并并串转换，没有实现跨空间传输，缺少了数据传输的拟真感，而且接收端无法解读接收的数据。
之前在黑盒逆向设计中，有同学利用置数按键激发计数器计数，计满数据位数后停止移位的方式，在发光管上显示预置数序列，但是移植到跨空间传输场景下，需要接收端得到按键信号才行。而串行传输的一个重要目的就是减少传输线成本，额外增加按键信号传输，非常不合理。

## Slide 3: 设计目标
以黑盒实验电路模型为基础，设计一个具有展示效果的串行数据传输电路
并串和串并转换分离为发送与接收两个独立电路
发送数据为随机数，展示出一定的动态变化
接收端接收数据后，正确的显示发送的数据

## Slide 4: 简易通讯协议
伴随时钟，接收到一个时钟周期的高电平，发送的数据是1000？0100？0010？0001？
Notes: 一般来说，导线上存在2种状态，一个是没有数据的状态，一个是有数据的状态。某个时刻，接收端收到一个时钟的高电平，那么发送的数据是什么？
很难判断。为了有效沟通，我们需要发送接收端有一个约定，就是说，发送端要告诉接收端，信号来了。
对于一个只有0,1二值的导线，只有当接收端接受到与无数据状态不同的电平时，才有可能是数据。在数据之前增加1位没有数据意义的引导位，就可以告知接收端数据来了。

## Slide 5: 设计方案
包括发送端和接收端在内，使用统一时钟，即传输内容除串行数据，还有同步时钟；
待传输数据为随机数。提取方法是100M时钟驱动十进制计数器，按键随意按下时的计数器输出，此时随机性最强。
按键脉冲控制寄存器存储提取的随机数。并经短暂延迟后控制并串转换器置数并传输串行数据。
Notes: 在阅读资料里给出了几种设计方案的对比，我们这里说明最终选择的方案。综合连线最少原则和电路低复杂度原则，发送端和接收端直间仅设地线、时钟、数据3根线。收发电路的主要工作时钟来自于发送端的100M时钟的分频时钟。随机数计数器计数时钟选择100M原始时钟，可以提高随机数的随机性。
按键脉冲控制寄存器存储提取的随机数。并经短暂延迟后控制并串转换器置数并传输串行数据。

## Slide 6: 设计方案
同步时钟与串行数据一起送达接收端，在外来时钟激励下，移位寄存器实现移位。
当报头移位抵达并行输出特定端，表示传输数据已完整抵达。
  将数据送入显示寄存器，以备显示。
  同时稍作延迟(需利用本地时钟)后，清除串并转换寄存器，避免数据继续移位导致正确显示数据被覆盖。

## Slide 7: 一些小问题
防抖电路
延迟电路
时钟欺骗

## Slide 8: 原理图布线提升
良好的原理图设计应有如下几个特点
  合理的导线用色：可以提高电路原理图阅读及故障排查效率。
  合理的子电路设置：电路设计规模增大后，电路全在一张图纸上会显得电路混乱，概念不清。解决办法就是根据功能设计多个子电路，顶层电路一般是几个功能子电路的互联。合理的电路布局：一般易于阅读的电路有左进右出之类的信号单流向设计规则（顺序流向电路，反馈信号可反向设置）。子电路的引脚默认可能胡乱排列，也需要作出合理调整。
  合理的文本描述：考虑到后期的电路维护与原理图阅读，原理图中应添加合理的文本描述

## Slide 9: 设计要求
基本要求：
随机数为4bit8421BCD码；
通讯介质为时钟、数据、地线，一共三根导线；
发送端、接收端同时有正确稳定的数码显示。
规范的原理图布线配色；
合理有效的子电路规划；
合理简洁的电路布局；
提高要求：
增加数据奇偶校验功能；
添加错误信号引入机制，用以证明奇偶校验的功能有效性；
实现4位十进制随机数的发送，通讯介质仍为时钟、数据、地线，一共三根导线(配合实验六锁相环与占空比测量，将发送对象设置为占空比测量电路的测量数据)；